Видеомодуль МЕТАКОМ MKV-VC2Н

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Видеомодуль (видеокамера) MKV-VC2H предназначен для передачи видеоизображения  в цифровом формате по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи. В MKV-VC2H установлен гибридный видеомодуль с матрицей 2 Мegapixels Exmor Sony, детектор движения, система кодирования H.264/JPEG, G.711U. Видеокамера имеет выходы для подключения к IP каналу (10/100М Ethernet, герметичный разъем RJ45) и аналоговый выход CVBS, а также гнездо D5,5 разъема питания.

Используется в составе домофонных систем. Имеет встроенную ИК подсветку, антивандальный влаго- и пылезащищенный корпус, изготовленный из механически прочного и огнеупорного материала. MKV-VC2H может использоваться как в помещении так и вне помещений.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Видеомодуль формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.

Технические характеристики:

| Матрица | 1/2.9'' 2 Мegapixels Exmor Sony CMOS IMX323 |
| --- | --- |
| ЦПУ | Hisilicon Hi3516C V300 |
| Разрешение матрицы | 1920х1080 |
| Тип оптической системы | M12 HD 3,6мм |
| Минимальная степень освещенности | 0,001 Lux |
| Видеокодек | H.265/H.264 |
| Основной поток | 1920х1080(25/30fps) |
| Дополнительный поток | 720х576(25/30fps) |
| Аналоговое видео | Analog D1 (720 ТВЛ) |
| Поддерживаемые протоколы | HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS |
| Выходные коннекторы | IP45 (10/100М Ethernet) и аналоговый CVBS |
| Напряжение питания (постоянного тока) | 12±10%В |
| Ток потребления, не более | 140 мА |

Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания DC 12V, рабочая температура*: -20 до +55 °C, относительная влажность 90%, габаритные размеры, мм — 85х52х52.

Технические характеристики изделия носят информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

*Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: admin, пароль по умолчанию admin,

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Видеомодуль МЕТАКОМ MKV-VC2H | 1 шт. |
| --- | --- |
| Комплект крепежа | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие видеомодуля МЕТАКОМ MKV-VC2H требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеомодуль МЕТАКОМ MKV-VC2H соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________                          М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,

ул. Делегатская, 68.

###### ООО "Метаком"

Тел: 8-800-250-33-97

www:   	http://www.metakom.ru

e-mail: 	os@metakom.ru

# Text boxes

Товар сертифицирован